PROPĚCHOTNÍ MINA MK 2 „MINE, AP Bounding MK 2“ (VELKÁ BRITÁNIE)

Určení : K ničení živé síly protivníka

Charakteristika : Kontaktní, tahová, kovová, šrapnelová

TTD  :   celková hmotnost .................................……..4,5kg

průměr...........................................…….....…..89mm

výška…………………………………..……200mm

hmotnost trhaviny (Amatol)………...........…500g

aktivační tah........................………………...2÷3kg

smrtící poloměr…………………………….9÷15m

barva.....................................................……..obvykle zelená, pískově žlutá s černými pruhy

Konstrukce a činnost:

Tělo miny je vloženo do kovového výmetného pouzdra a fixováno do dna dvěma střižnými šrouby. Z boku výmetného pouzdra vystupuje štěrbina pro fixaci  vrhové páky těla miny. V těle miny je zalaborována trhavina, časová kombinovaná rozbuška a rozněcovač fungující na stejném principu jako UZRGM; dále tahový rozněcovač pod jehož úderníkem se nachází nábojka ráže .303, která plní funkci výmetné slože.

Zatažením za nástražný drát dojde k uvolnění úderníku v tahovém rozněcovači, který je silou stlačené pružiny vržen proti zápalce nábojky .303. Zažehnutá prachová náplň vymete tělo miny přes odpor dvou střižných šroubků z výmetného pouzdra do výšky 0,8÷1,1m. V důsledku toho se uvolní vrhová páka  druhého rozněcovače a jeho úderník silou stlačené pružiny vržen proti časové kombinované rozbušce, která po dohoření zpožďovače iniciuje trhavinu.

## Způsob uložení :

## - ručně

## Způsob zneškodnění :

## - vzhledem k tomu, že mina a především mechanismus výmetného rozněcovače mohou být narušené

## korozí, ničit na místě!!!

## - zajistit oba rozněcovače dopravními pojistkami, nebo zavíracími špendlíky

## - vyšroubovat tahový rozněcovač z jímky

## - vyšroubovat střižné šrouby ze dna miny a vyjmout tělo z výmetného pouzdra

## - vyšroubovat výmetný rozněcovač

Poznámka:

- použita v Afghánistánu, Angole,  Lybii, a Egyptě

- výrobce Former Royal Ordnance factories

# Text boxes

# VRHOVÝ ROZNĚCOVAČ

# TAHOVÝ ROZNĚCOVAČ